# Communiqué de presse

Calendrier respecté pour l’entrée en service de la nouvelle Cortina d’ICP-Roto à La Réunion

## Une cérémonie pour l’entrée en service officielle d’une Cortina de Koenig & Bauer

Impression sans eau dans l’Océan indien

Souplesse de production grâce à la laize variable

La technologie sans eau facilite l’optimisation du process

Un atelier flambant neuf pour la nouvelle Cortina

Wurtzbourg, le 10.07.2018
L’entrée en service de la nouvelle Cortina de Koenig & Bauer chez ICP-Roto industrie graphique, imprimerie de journaux et labeur renommée implantée à La Réunion, a été l’occasion d’une cérémonie officielle à laquelle ont assisté plus de 300 invités. « La nouvelle Cortina est désormais le fleuron de notre imprimerie. Toute notre équipe est extrêmement fière de cette nouvelle machine. L’installation et la mise en service ont permis de constater une nouvelle fois l’entente parfaite entre Koenig & Bauer et notre équipe », se réjouit le propriétaire et PDG Monsieur Alfred Chane-Pane. La direction de l’entreprise met un point d’honneur à imprimer de façon écologique – un critère essentiel sur cette île très touristique. « La protection de l’environnement nous tient énormément à cœur, explique Alfred Chane-Pane. La technologie Cortina qui permet d’imprimer entièrement sans liquide de mouillage et donc sans additifs est un outil de production idéal pour fabriquer des produits de grande qualité tout en respectant l’environnement ». Une part importante de la production de l’entreprise a d’ores et déjà été transférée sur la Cortina, installée dans une salle des rotatives ultramoderne flambant neuve.

Conduite aisée grâce à une automatisation poussée
La Cortina est équipée d’un dérouleur entièrement automatique, d’une tour d’impression extrêmement compacte, d’un groupe de séchage à air chaud très efficace et d’une superstructure flexible, ainsi que de deux plieuses à mâchoires semi-commerciales. Cette ligne aux dimensions impressionnantes est dotée de nombreux modules d’automatisation tels que l’alimentation automatique en bobines Patras A, le changement automatique de plaques et de largeur de bande, les laveurs CleanTronic, les peignes RollerTronic et les réglages des registres de couleurs et de coupe. « La Cortina est réellement plus simple à conduire que les rotatives offset classiques », se réjouit le directeur technique Philippe Van Damme.

### La technologie sans eau facilite l’optimisation du process
La technique d’impression sans eau de la Cortina permet non seulement d’obtenir une plus grande netteté du point et une trame d’impression plus fine mais aussi une production hybride en alternant entre heatset et coldset, sans changement d'encre. Ces atouts de la Cortina pourront à l’avenir être pleinement mis à profit grâce à la bande coldset complémentaire qui est déjà prévue sur cette machine. Dépourvue de mouillage et de zones d’encrage, la Cortina s’adapte facilement aux changements de laize. Cette flexibilité permet d’imprimer des produits variés tels que des magazines, suppléments, brochures, etc. au format magazine, des supports publicitaires attractifs en format spécial, ainsi que des journaux ou autres produits similaires au format tabloïd traditionnel. Les deux plieuses assurent quant à elles une puissante capacité de production en 4 poses voire en 8 poses en format spécial.

Foto 1:
La nouvelle Cortina de Koenig & Bauer chez ICP-Roto industrie graphique à Le Port, sur l’île de la Réunion.

### Foto 2:
L’équipe d’ICP-Roto industrie graphique au grand complet devant la nouvelle Cortina.

### Foto 3:

Une cérémonie sous le signe de la bonne humeur (de g. à dr.) : Bernd Hillebrand, responsable des ventes KBA-Digital & Web ; Pierre Pommier, KBA-France ; Alfred Chane-Pane, PDG d’ICP-Roto industrie graphique ; Georg Zitterbart, instructeur KBA-Digital & Web ; Philippe Van Damme, directeur technique ICP-Roto industrie graphique ; Gerold Dornbusch, responsable mise en service KBA-Digital & Web ; Peter Benz, chef de projet KBA-Digital & Web.

Contact presse

KBA-Digital & Web Solutions AG & Co. KG
Henning Düber
T +49 931 909-4039
M henning.dueber@koenig-bauer.com

À propos de Koenig & Bauer
Deuxième constructeur mondial de machines d'imprimerie, Koenig & Bauer propose la gamme de produits la plus vaste du secteur. Depuis 200 ans, il fournit aux imprimeurs une technologie innovante, des procédés d’une extrême précision ainsi qu’un large éventail de services. Koenig & Bauer est présent – et bien souvent numéro un – dans la plupart des procédés : offset et flexo feuilles et bobine, offset sans eau, taille-douce, impression simultanée et sérigraphie ou jet d’encre numérique pour une multitude d’applications aussi variées que l'impression de billets de banque ou l’emballage carton, film plastique, métal et verre, l'impression de livres, magazines et journaux en passant par la publicité sous toutes ses formes, la PLV et le marquage. En 2017, les quelque 5 600 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliard d’euros.

Pour plus d'informations, consulter www.koenig-bauer.com